ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ БРАСЛЕТОВ ПРОТИВОСКОЛЬЖЕНИЯ «КЛИНГ» модификации АК и АКС

Предупреждение:

- Несоблюдение данной инструкции может нанести ущерб здоровью или имуществу, а также спровоцировать несчастный случай.
- Производитель и Продавец не несут ответственности за ущерб, причиненный вследствие невыполнения каких-либо пунктов данной инструкции.
- Устанавливая браслеты противоскольжения на транспортное средство, вы подтверждаете, что полностью  ознакомились с данной «Инструкцией по эксплуатации браслетов противоскольжения» и возможными последствиями при несоблюдении указаний данной «Инструкции».

- В случае несоблюдения вами данной «Инструкции», вы отказываетесь от любых претензий к Производителю, Поставщику или Продавцу.

Основные моменты:

1. Монтаж браслетов противоскольжения может повлиять на ходовые качества транспортного средства.

2. Запрещается использование браслетов противоскольжения на твёрдом покрытии: асфальтированных дорогах, ж/д переездах и в других случаях, когда правилами дорожного движения запрещено использование цепей противоскольжения.

3. Браслеты противоскольжения могут быть использованы только по назначению, только при правильном монтаже на шинах транспортных средств и только при эксплуатации на подходящем грунте.

4. Данная инструкция должна быть точно соблюдена как при монтаже, так и демонтаже браслетов противоскольжения.

5. ВНИМАНИЕ! При монтаже и демонтаже будьте особенно осторожны с руками, волосами и одеждой, чтобы избежать травм. Окружающим автомобиль людям следует держаться на расстоянии от двигающегося транспортного средства (плохо закреплённые или повреждённые браслеты при движении колеса могут сорваться  и нанести травмы).

6. Браслеты необходимо внимательно осматривать перед каждым монтажом. Ни в коем случае нельзя монтировать браслеты при наличии на них повреждений или разрывов. Нельзя монтировать браслеты, износ ремней, креплений и звеньев которых составляет более половины (даже если это обнаружено только на одном звене).

7. Монтаж браслетов производится на стоящем и хорошо зафиксированном транспортном средстве.

8. Размерность колес, масса автомобиля и другие характеристики должны соответствовать допустимому диапазону применения браслетов противоскольжения.

9. Перед началом движения транспортного средства необходимо проверить надёжность закрепления браслетов. Как можно сильнее затягивайте ремень. Чем сильнее затянут ремень, тем меньше шансов разболтаться браслету.

10. При установке браслетов обязательно заправляйте концы ремней под эластичные фиксаторы (чёрного цвета). В этом состоянии ремень удерживается замком гораздо лучше.

11. После монтажа браслетов необходимо убедиться в том, что браслеты при полном повороте колес не будут задевать другие части транспортного средства (арка колеса).

12. Проехав первые 10-50 метров, следует проверить натяжение и центровку браслетов, и, в случае необходимости, подтянуть крепежный ремень. В процессе эксплуатации ремень может растянуться. Это нормально.

13. Ремонт браслетов и изменение их размеров вы можете производить самостоятельно при наличии должной квалификации. Для ремонта следует применять только качественные запчасти.

14. Храните браслеты в сухом месте. Не допускайте воздействия влаги, моторного топлива, кислот и любых других (вызывающих коррозию) жидкостей на браслеты. При попадании влаги в места повреждения оцинковки может появиться ржа.

15. После каждого факта эксплуатации браслеты надлежит осмотреть и просушить (подойдёт мягкая бумага, ветошь).

16. Покрытие металлических частей браслетов – цинковое. Если покрытие стёрлось, следует восстановить его с помощью любого средства восстановления покрытий с содержанием цинка.

17. При использовании браслетов на штамповках (стальные диски колёс) обязательно получите дополнительные инструкции по эксплуатации у производителя браслетов или продавца.

Дополнительные указания по эксплуатации браслетов противоскольжения:

1. Браслеты предназначены в качестве быстромонтируемого средства повышения проходимости, для помощи в самостоятельном выезде забуксовавшего автомобиля, проезда короткого (до нескольких километров) участка бездорожья, преодоления скользкого крутого подъема, в том числе: снег, лёд, грязь, земля, глина. Использование браслетов на рыхлом песке малоэффективно. После проезда сложного участка браслеты рекомендуется снять. Допускается движение по грунтовым дорогам от одного сложного участка до другого на расстояние до нескольких километров без демонтажа браслетов противоскольжения.

2. При постоянной эксплуатации автомобиля в условиях бездорожья следует предпочесть специальные колеса с внедорожным протектором или цепи противоскольжения, несмотря на более сложную процедуру их монтажа.

3. Допускается монтаж браслетов противоскольжения как на уже застрявший автомобиль, так и непосредственно перед сложным участком. Рекомендуется заранее потренироваться в монтаже на чистой площадке и убедиться в наличии необходимых зазоров.

4. В зависимости от сложности дорожных условий, допускается установка от 1 до 4 браслетов на каждое ведущее колесо автомобиля. При необходимости используются несколько комплектов браслетов. Количество браслетов на правых и левых колесах одной оси должно быть одинаковым.

5. В простейшем случае (выезд забуксовавшего автомобиля в обратном направлении на расстояние до нескольких десятков метров) достаточно 1 браслета на каждое ведущее колесо, при этом за каждый оборот колеса автомобиль может смещаться на небольшое расстояние. Для достижения относительно плавного равномерного движения по бездорожью в большинстве случаев достаточно 3 браслетов на колесо.

6. На полноприводных автомобилях, имеющих свободный межосевой дифференциал (без блокировки) браслеты должны устанавливаться в одинаковом количестве на каждое колесо. На внедорожниках с включенной межосевой блокировкой, по необходимости и дорожной ситуации, допускается установка браслетов на колёса только одной ведущей оси. В исключительных случаях допускается установка браслетов только на буксующие колёса или те из них, доступ к которым не заблокирован препятствиями. В этом случае при первой же возможности выезда на относительно ровный участок - количество браслетов на колесах должно быть выровнено.

7. При движении в особо сложных условиях, если появляется ощутимая пробуксовка с браслетами противоскольжения и замедление хода автомобиля, количество браслетов на колесах рекомендуется увеличить. Следует избегать вращения колёс на остановившемся автомобиле, так как это может привести к закапыванию. Необходимо незамедлительно сдать назад или освободить автомобиль «раскачкой», отъехать назад, после чего пройти проблемный участок «ходом» или выбрать другую траекторию движения.

8. Через каждые 2-3 км поездки, после проезда сложного участка дороги, в особенности с глубокой колеёй, каменистой, после аварийного торможения – обязательно проверить натяжение браслетов, состояние монтажа и степень их износа.

9. При движении по мягким поверхностям (снег, земля), скорость движения не должна превышать 30 км/час. Если поверхность имеет участки с твердым покрытием (лёд, камни, щебень), скорость движения не должна превышать 15 км/ч.